## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BÁO CÁO KỸ THUẬT - ỨNG DỤNG IOT
XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT NGẬP LỤT TRONG TẦNG HẦM GỬI XE
THÁI NGUYÊN, THÁNG 10 NĂM 2026

## Slide 2
THÔNG TIN ĐỀ TÀI VÀ NHÓM THỰC HIỆN
Đề tài: Xây dựng mô hình hệ thống IoT giám sát ngập lụt trong tầng hầm gửi xe
Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thành Nam
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
Lưu Mạnh Kiên
Nông Duy Huynh
Dương Hoàng Anh
Nguyễn Thanh Trường
Phạm Đức Thắng

## Slide 3
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I: Tổng quan và tính cấp thiết của đề tài
II: Cơ sở lý thuyết và lựa chọn công nghệ
III: Phân tích và thiết kế hệ thống
IV: Hiện thực hóa và thử nghiệm mô hình
V: Kết luận và hướng phát triển

## Slide 4
I. TỔNG QUAN VÀ TÍNH CẤP THIẾT
Đô thị hóa nhanh kéo theo nhu cầu gửi xe tầng hầm tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Thái Nguyên
Tầng hầm là điểm trũng nhất công trình, nước không thể tự thoát theo trọng lực
Mưa cực đoan làm cống quá tải; nước tràn qua ram dốc khi vượt gờ chắn 15 - 30 cm
Lưu lượng nước tràn vào có thể lên tới hàng trăm lít/giây, vượt công suất trạm bơm
Hình 1.1: Hầm gửi xe bị ngập nặng nề sau trận mưa lớn

## Slide 5
I. THIỆT HẠI DO NGẬP ÚNG TẦNG HẦM
Phương tiện: thủy kích, chập cháy điện, hàng trăm xe máy và ô tô hư hỏng
Cơ điện: máy phát điện dự phòng, trạm biến áp, tủ điện MSB/MDB, ATS
Bơm và thang máy: bơm PCCC, bơm cấp nước, đáy giếng thang máy
An ninh: barrier, đầu đọc RFID, camera, máy chủ dữ liệu vé xe
Hậu quả: tê liệt đồng bộ điện, nước, PCCC, thang máy và đe dọa an toàn con người
Hình 1.2: Hầm gửi xe bị ngập nặng nề sau trận mưa lớn

## Slide 6
II. KIẾN TRÚC IOT BA LỚP CỦA HỆ THỐNG
Lớp cảm biến và xử lý tại chỗ: ESP32 lọc nhiễu, tính tốc độ dâng, tự kích hoạt còi và đèn (điện toán biên)
Lớp mạng: Wi-Fi nội bộ tòa nhà, MQTT qua TLS cổng 8883
Lớp đám mây Serverless: Cloudflare Worker xử lý cảnh báo, ghi log, ngưỡng, OTA
Điểm khác biệt: phép tính an toàn thực hiện tại chỗ, không phụ thuộc mạng
Hình 2.1: Sơ đồ khối kiến trúc IoT ba lớp

## Slide 7
II. KHẢO SÁT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ
Thành phần | Lựa chọn | Lý do chính
Vi điều khiển | ESP32 | Wi-Fi tích hợp, hai nhân xử lý, đủ flash cho firmware kép (OTA), giá rẻ
Cảm biến | HC-SR04 (siêu âm) | Đo không tiếp xúc nước, đo liên tục, chi phí thấp, lắp đặt đơn giản
Đám mây | Cloudflare Worker | Gói miễn phí, tự viết logic xử lý, độ trễ thấp, tích hợp cơ sở dữ liệu D1
Truyền realtime | MQTT + HiveMQ Cloud | Gói miễn phí, bảo mật TLS, không cần tự dựng máy chủ
Kênh thông báo | Telegram | API công khai miễn phí, không cần đăng ký doanh nghiệp, gửi được cho nhóm

## Slide 8
II. GIAO THỨC MQTT
Publish/Subscribe: thiết bị và web giao tiếp qua broker trung gian, kết nối giữ liên tục, gói tin nhỏ
Dữ liệu đo: ESP32 publish JSON gồm khoảng cách, khoảng cách trung bình, tốc độ, mực nước.
Bảo mật: TLS cổng 8883, xác thực bằng tên đăng nhập và mật khẩu
Topic phụ: Tiến trình cập nhật OTA và log trong lúc đang cập nhật phần mềm
Tự phục hồi: Giữ kết nối trong 30 giây, tự kết nối lại sau 5 giây
ESP32
Publisher
Broker
HiveMQ Cloud
Web
Subscriber
Kết nối mã hóa TLS, cổng 8883
Broker báo “offline” khi ESP32 mất kết nối, thiết bị báo “online” khi kết nối lại

## Slide 9
III. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
ESP32: vi điều khiển trung tâm
HC-SR04: cảm biến siêu âm, chân nhận phản hồi GPIO 18
LCD 16x2 (I2C): hiển thị trạng thái tại chỗ
3 đèn LED: xanh, vàng, đỏ tại GPIO 25, 26, 27
Còi báo động: GPIO 19; LED Wi-Fi GPIO 2
Hình 3.1: Sơ đồ khối chức năng phần cứng

## Slide 10
III. XỬ LÝ TẠI CHỖ TRÊN ESP32
Hai luồng song song: một nhân đo và cảnh báo, một nhân lo mạng; mất mạng không ảnh hưởng cảnh báo
Giám sát treo: cơ chế watchdog tự khởi động lại khi hệ thống treo
Đo và lọc nhiễu: đo mỗi giây, lọc bằng trung bình trượt
Tốc độ dâng: tính mỗi 5 giây (cm/phút), ước lượng thời gian còn lại đến ngưỡng nguy hiểm

## Slide 11
III. PHÂN LOẠI BỐN MỨC CẢNH BÁO
Mức | Khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước | Đầu ra tại chỗ
An toàn | Lớn hơn 100 cm | Đèn xanh
Phát hiện nước | 40 - 100 cm | Đèn vàng
Trung bình | 15 - 40 cm | Đèn vàng, LCD báo nước dâng
Nguy hiểm | Nhỏ hơn hoặc bằng 15 cm | Đèn đỏ và còi báo động
Ba ngưỡng cấu hình từ xa; giá trị trên là cấu hình của mô hình thử nghiệm
Mỗi lần đổi mức, hệ thống gửi một tin Telegram, không gửi trùng khi mức đứng yên

## Slide 12
III. LỚP MẠNG, ĐÁM MÂY VÀ CÁC LUỒNG DỮ LIỆU
Năm luồng độc lập: MQTT realtime, cảnh báo Telegram, ghi log D1, lấy ngưỡng động, cập nhật OTA
Ghi log có điều kiện: khi đổi từ 3 cm, đổi mức hoặc theo chu kỳ
Ngưỡng động: thiết bị lấy cấu hình mới mỗi 30 giây
Tự bảo vệ: mỗi luồng kiểm tra kết nối trước khi gửi
Hình 3.3: Luồng gửi cảnh báo khẩn cấp

## Slide 13
III. GIAO DIỆN WEB GIÁM SÁT VÀ QUẢN TRỊ
Giám sát: trạng thái kết nối, khoảng cách hiện tại, xu hướng và tốc độ dâng
Trực quan: bể nước mô phỏng, biểu đồ dữ liệu thô và đã lọc, bảng lịch sử
Quản trị: cấu hình ngưỡng, xuất dữ liệu, quản lý firmware, đổi Wi-Fi
Hình 3.2: Giao diện Web giám sát thời gian thực
Hình 3.6: Giao diện Web cài đặt và quản lý dữ liệu

## Slide 14
III. CẬP NHẬT FIRMWARE OTA VÀ ĐỘ TIN CẬY
OTA: kiểm tra phiên bản, tải vào phân vùng dự phòng, kiểm tra toàn vẹn
Khởi động thử: xác nhận khi có Wi-Fi, check-in thành công và đọc được cảm biến
Tự khôi phục: quay về bản cũ nếu bản mới treo hoặc không xác nhận kịp
Mất điện diện rộng: thiết bị chạy máy phát, Wi-Fi và Cloudflare là ba mắt xích độc lập
Hình 3.5: Sơ đồ kiểm tra và cập nhật firmware từ xa

## Slide 15
IV. KẾT QUẢ ĐO VÀ PHẢN HỒI TẠI CHỖ
Thực tế (cm) | Cảm biến đọc (cm) | Sai số (cm)
30 | 30,6 | 0,6
50 | 50,4 | 0,4
80 | 80,7 | 0,7
120 | 121 | 1,0
Sai số tuyệt đối 0,2 - 1 cm, trung bình khoảng 0,6 cm
Đèn, còi và LCD phản hồi đúng bốn mức cảnh báo
Hình 4.14: Mạch thực tế ở các mức cảnh báo (đèn, LCD)

## Slide 16
V. KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ
KẾT LUẬN
Hoàn thành hệ thống IoT giám sát ngập tầng hầm theo kiến trúc ba lớp
Đáp ứng phần lớn yêu cầu chức năng và phi chức năng ở mức mô hình
Chi phí thấp, cảnh báo tại chỗ hoạt động cả khi mất mạng
HẠN CHẾ
Cảm biến HC-SR04 chưa chống nước
Mới thử trên mô hình thu nhỏ và một thiết bị
Chưa có nguồn dự phòng, chưa có thoát nước
Trang web chưa có bảo mật truy cập